## Slide 1
시작 버튼 Press
두더지를 잡기 위한
사용자의 버튼 입력
랜덤 위치에
새 두더지 생성
사용자가 누른 버튼에 해당하는 두더지가
나와 있는가?
두더지 소등
사용자 버튼
입력 대기
시간 카운트
두더지가 나온 후
지정된 점등 시간이 지났는가?
시간 카운트
시작 버튼을 누른 지
1분이 지났는가?
게임 종료
No
Yes
No
Yes
Yes
No
잡은 두더지
개수 카운트
잡은 두더지 수를 20으로 나눈
나머지가 0인가?
게임 레벨 상승
Yes
No

## Slide 2
시간 카운트
두더지 점등
이 값에 해당하는
위치에 두더지가
이미 나와 있는가?
랜덤 값 생성
새 두더지가 생성된 후 레벨에 따라 지정된
시간이 흘렀는가?
No
Yes
Yes
No
랜덤 위치에
새 두더지 생성

## Slide 3
두더지를 잡기 위한
사용자의 버튼 입력
사용자가 누른 버튼에 해당하는 두더지가
나와 있는가?
두더지 소등
사용자 버튼
입력 대기
No
Yes
사용자의 버튼 입력
인터럽트 발생
해당하는 ISR 실행
사용자가 누른 버튼에 대응하는 두더지가
점등되어 있는가?
사용자 버튼
입력 대기
두더지 소등
잡은 두더지 카운트 1 증가
두더지 표시 시간
카운트 초기화
No
Yes
ISR
부저를 짧은 시간동안 울림

## Slide 4
잡은 두더지
개수 카운트
잡은 두더지 수를 20으로 나눈
나머지가 0인가?
게임 레벨 상승
Yes
No
사용자의 두더지
사냥 성공
잡은 두더지
개수 카운트
잡은 두더지 수를 20으로 나눈
나머지가 0인가?
RGB LED 색 변경
파랑  초록
초록  노랑
노랑  빨강
잡은 두더지 수가
60마리 이상인가?
새 두더지 표시 간격
350ms 감소
두더지 점등 시간
400ms 감소
Yes
No
No
Yes

## Slide 5
시작 버튼 Press
시작 버튼 Press
cli()
잡은 두더지 수
0으로 초기화
레지스터 초기화
인터럽트 설정
sli()
시간 관련 변수
초기화